A-550

Подшивочная машина с бытовым мотором

Содержание

- Установка машины								4

А. Закрепите машину								4

Б. Закрепите подставку для ниток						4

В. Подсоедините регулятор частоты вращения двигателя			5

Г. Соберите дуговую стойку							5

2.  Смазка										6

3. Замена иглы									6

4. Размещение нити									7

5. Подготовка к работе								8

6. Регулировка натяжения нити							9

7. Установка длины стежка								9

8. Регулировка глубины шва							           10

9. Изъятие шитья								           10

10. Приспособление для пропуска стежков					           10

- Установка машины

Возьмите машинку и освободите от упаковочного картона

А. Закрепите машину (рис. 1, 2)

Разместите машину с правой стороны стола и закрепите ее на краю стола при помощи винтового зажима. Винтовой зажим может вставляться в нижнюю выемку спереди или справа (положение зависит от удобства в использовании, но должно обеспечивать надежное крепление машины) (рис.1, 2).

Б. Закрепите подставку для ниток (рис. 3)

Ослабьте фиксирующий винт (1) направляющего  рычага, затем вставьте в направляющий рычаг (2), поместите их  в отверстие на задней части машины и затяните болт (1).

Затем ослабьте винт (3) направляющего рычага, отрегулируйте направляющий рычаг так, чтобы он был обращен к стойке для ниток (4), затяните винт (3).

В. Подсоедините регулятор частоты вращения двигателя (рис. 4, 5)

Вставьте штепсель регулятора в соединение на машине справа и вставьте стандартный штепсель в сеть. Затем, поставьте контроллер на пол и нажимайте на педаль, чтобы подстроить скорость.

Г. Соберите дуговую стойку (рис. 6)

Воткните втулку дуговой стойки  (1) в ось дуговой стойки (2), и позвольте шпильке (3) на оси  плавно войти под нужным углом, затем затяните винт (4).

- Смазка (рис. 7)

Использование смазочного масла очень полезно для продления срока службы машины и во избежание осложнений в ее работе. Поэтому после установки машины (в соответствии с описанием в п.1), следует капнуть немного масла в каждое отверстие, как показано на рис. 7. Также следует открыть боковую и заднюю крышки машины и для надежности работы капнуть масло на внутренние подвижные части.

Обслуживая машину, каждый день перед использованием наносите одну-две капли масла в каждое отверстие.

- Замена иглы (рис. 8) (необходимо использовать иглы LWx6T)

Поворачивайте колесо привода рукой по часовой стрелке, пока игла не достигнет крайнего верхнего положения, ослабьте  винт-фиксатор иглы (1) примерно на два оборота и вытащите иглу, затем вставьте новую иглу в выемку (2) и протолкните ее до конца. Затем оденьте  зажим и закрутите винт-фиксатор иглы (рис. 8).

- Размещение нити (рис. 9, 10, 11, 12)

- Чтобы  использовать швейные нитки, оденьте их на подставку для ниток (рис. 9)

- Чтобы использовать обычную катушку ниток, оденьте ее на стойку (рис. 10)

- При смене способа расположения нити, используйте рис. 9

Когда нить достигнет отверстия для зажима (1), проденьте ее через тыльное отверстие (2) и выведите через переднее отверстие, затем протяните нить через направляющее кольцо  (3) и отверстие для нити (4) в зажиме для иглы. В конце проденьте ее через ушко иглы снизу и вытащите (рис. 11).

Если ослабить фиксирующий винт на рабочем столе, то стол можно передвинуть и шить станет удобнее (рис. 12).

- Подготовка к работе (рис. 13, 14)

Прижмите дуговую стойку, чтобы опустить вниз корпус подвесной платформы и образовать просвет между припуском на шов и корпусом подвесной платформы. Затем сложите шитье и разложите ровно на выемке игольной планки так, чтобы шов  был параллелен кромке для шитья (рис. 13).

Когда часть ткани размещена правильно, ослабьте дуговую стойку и медленно начинайте работать. Не концентрируйте внимание исключительно на движении иглы, но и следите за тем, чтобы ткань могла продвигаться точно параллельно кромке.

A.	Чтобы сделать кант с двойным загибом, разместите ткань, как показано на рис. 14-1.

B.	Чтобы сделать кант с одинарным загибом, расположите ткань, как показано на рис. 14-2

- Регулировка натяжения нити (рис. 15, 16)

В зависимости от вида материалов и ниток требуется различное натяжение нити. Натяжение нити регулируется с помощью компрессора.

- Установка длины стежка (рис. 17)

Ослабьте два винта на боковой крышке и откройте ее, ослабьте два болта  (1) на колесе регулировки размера стежка (2), затем поворачивайте колесо регулирования (2) до появления V-образной отметки (3),  и остановите на цифре, которую необходимо установить. Затем затяните болт (1).

Цифры на колесе регулировки означают размер стежка в соответствии с таблицей

| Цифра на колесе регулировки | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер стежка (мм) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Чтобы выбрать подходящую цифру, рекомендуется сделать пробный шов на разных материалах.

- Регулировка глубины шва (рис. 18)

Глубина шва регулируется поворотом измерителя глубины шва.

Чтобы избежать поломки иглы и машины, сначала медленно сделайте короткую строчку, затем выберите подходящую глубину шитья в соответствии с результатами пробной строчки.

Замечание: перед регулировкой измерителя глубины шва предварительно остановите машину. Никогда не делайте регулировку во время работы.

- Изъятие шитья (рис. 19)

Остановив шитье, поворачивайте колесо привода по часовой стрелке до тех пор, пока игла полностью не выйдет из шитья (в этот момент игла находится в крайнем верхнем положении). Надавите  на дуговую стойку и быстро потяните шитье с задней стороны машины. Это может привести к застреванию шитья, возможен обрыв нити.

- Приспособление для пропуска стежков (рис. 20, 21)

Рычаг регулировки справа – это устройство для пропуска стежков. Когда рычаг размещен на"NO SKIP", это режим нормального шитья, когда иголка прошивает ткань в каждом стежке. Когда рычаг размещен на "SKIP", это режим шитья, когда иголка прошивает ткань через стежок.

Чтобы получить хороший стежок, рычаг пропуска следует настроить до остановки машины. При смещении рычага к центру нужный результат не гарантируется. При изменении эффекта “SKIP” на “NO SKIP” необходимо вновь отрегулировать размер стежка в соответствии с потребностью.