# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ РЕМЕННОЙ ТЕСЬМЫ

МОДЕЛЬ J 120

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

1 Машина J-120 предназначена для нарезания тесьмы, ремней из натуральных, искусственных и смешанных волокон. Тесьма подается из рулона. Размеры тесьмы при нарезании задаются   согласно параметров в приведенной ниже таблице

| Модель | Длина нарезаемой тесьмы | Погрешность % | Ширина тесьмы | Толщина нарезаемой ленты | Скорость | Мощность мотора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0-1500мм | 1 | До 50мм | До 3-хмм | До 23м/мин | 250W |  |
| I20S | 0-1500 мм | 1 | До 50мм | До 3-х мм | До 23м/ мин | 250W | 250W |

Машина для нарезки тесьмы, ремней  управляется с помощью специального механизма эксцентрика, который позволяет отрегулировать работу  верхнего и нижнего ножей для нарезания тесьмы.

Нарезание тесьмы происходит автоматически. Если же необходимо поменять ножи , они фиксируются в верхнем положении.

До момента запуска машины в работу необходимо :

- произвести смазку подвижного механизма нарезания тесьмы,

- установить защитный кожух на мотор,

- установить защитный экран в зоне работы ножа  и  только после этого начинать  работу,

- установить рулон с тесьмой на кронштейне, заправить тесьму,

- не снимать защитный кожух с мотора и защитный экран ножа  во время работы машины.

Настройка машины на нарезание тесьмы определенной длины :

- ослабить гайку А (15 –69)

- ослабить регулировочный винт В ( 15 –25) с помощью отвертки и установить  палец шайбы С ( 15 –30) на  уровне требуемой разметки на линейке Д ( 15 – 94)

3. после настройки на  требуемую длину нарезания затянуть гайку А.

- Схема сборки машины: