ИНСТРУКЦИЯ

Прямоугольный гладильный стол

    - GP-03S

    - GP-03K

    - GP-03KI

    - GP-03KIO

    - GP-03TI

Содержание

Информация от производителя ______________________	3

Обозначение символов безопасности ________________	4

Описание изделия и его использование _______________	5

Технические характеристики ________________________	6

Технический рисунок _______________________________	6

Список обозначений _______________________________	7

Хранение _________________________________________	7

Транспортировка и переноска _______________________	7

Основные меры предосторожности __________________	8

Установка оборудования ___________________________	10

Использование оборудования _______________________	10

Инструкция по обслуживанию _______________________	11

Решение проблем _________________________________	12

Информация от производителя

Дорогой покупатель!

Поздравляем Вас с Вашим выбором!

Компания Hasel является турецким производителем гладильного оборудования с 1985 года. На стадии производства Hasel уделяет особое внимание качеству, низкой цене, а также заботе об окружающей среде.

Эта инструкция содержит информацию об использовании гладильных столов GP-03S, GP-03K, GP-03KI, GP-03KIO, GP-03TI. Эта информация предназначена для помощи пользователю. Любые проблемы или вопросы, которые у вас возникнут, вы должны адресовать своему продавцу для их решения и/или дальнейшей передачи производителю/дистрибьютору.

Производитель: HASEL ÜTÜ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Адрес производителя: Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sanasyi Sitesi B2 Blok No: 71

Başakşehir / Istanbul / Türkiye

Tel: +90 212 671 32 43 / +90 212 671 41 02

Fax: +90 212 671 32 44

Web-Site: http://www.haselutu.com.tr

e-mail: info@haselutu.com.tr

Обозначение символов безопасности

| Прочитайте инструкцию перед использованием! | Не пытайтесь починить без квалифицированной помощи! |
| --- | --- |
| Электричество | Высокая температура |
| Основное заземление | Внутреннее заземление |
| Остановите машину перед обслуживанием |

Описание изделия и его использование

Наименование продукта: Прямоугольный гладильный стол

Модели:

GP-03S: Прямоугольный гладильный стол с вакуумной вытяжкой

GP-03K: Прямоугольный гладильный стол с вакуумной вытяжкой и поворотным рукавом

GP-03KI: Прямоугольный гладильный стол с вакуумной вытяжкой и поворотным рукавом с подогревом

GP-03KIO: Прямоугольный гладильный стол с вакуумной вытяжкой и овальным поворотным рукавом с подогревом

GP-03TI: Прямоугольный гладильный стол с наклоном поверхности, с вакуумной вытяжкой и поворотным рукавом с подогревом

GP-03S, GP-03K, GP-03KI, GP-03KIO и GP-03TI - это тип прямоугольных гладильных столов, которые используются для глажения всех типов одежды. Модели с рукавом делают глажение рукавов одежды легче и эффективнее.

Использование изделия не по вышеупомянутому назначению снимает с производителя ответственность за возможные поломки и травмы.

Внимание!!! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и внешний вид изделия без предварительного уведомления!

Технические характеристики

| Модель | GP-03S | GP-03K | GP-03KI | GP-03KIO | GP-03TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Общая мощность | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 4,0 кВт | 4,0 кВт |
| Вакуумный мотор | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
| Подогрев стола | 2 х 1,5 кВт | 2 х 1,5 кВт | 2 х 1,5 кВт | 2 х 1,5 кВт | 2 х 1,5 кВт |
| Подогрев рукава | ------ | ----- | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт |
| Размеры, см | 140 х 80 х 90 | 140 х 90 х 95 | 140 х 90 х 95 | 140 х 90 х 95 | 140 х 90 х 95 |
| Вес | 55 кг | 60 кг | 61 kg | 61 кг | 61 кг |

Технический рисунок

Список обозначений

| № | Название |
| --- | --- |
| 1 | Штепсель |
| 2 | Главный переключатель |
| 3 | Термостат |
| 4 | Сигнальная лампа термостата |
| 5 | Подвижный рычаг переключения вакуума |
| 6 | Вакуумная педаль |
| 7 | Ножки |
| 8 | Столешница |
| 9 | Поворотный рукав |
| 10 | Включатель для подогрева рукава |
| 11 | Подставка для утюга |

Хранение

Храните гладильный стол в соответствующем месте, защищенном от воздействия негативных погодных условий. Если вы временно не используете прибор, тщательно очистите его и накройте тканью.

Транспортировка и переноска

Во избежание нанесения вреда прибору, людям и окружающей среде, проявляйте максимальную осторожность при транспортировке прибора. Соблюдайте необходимые меры предосторожности, указанные на упаковке, и внимательно следуйте инструкции.

Основные меры предосторожности

При использовании электроприборов необходимо соблюдать следующие основные меры по обеспечению безопасности для предотвращения поражения электрическим током, получения травм и риска пожара.

• Безопасная работа возможна только при условии, что инструкция полностью прочитана перед началом работы.

• Беспорядок в рабочей зоне увеличивает риск несчастного случая

• Обеспечьте хорошее освещение

• Во время любой операции, обслуживания и ремонта машины, пожалуйста, будьте осторожны и учитывайте все меры предосторожности, которые указаны на предупредительных знаках и этикетках. Значения всех предупреждающих этикеток, которые помещены на машину, были указаны выше. Пожалуйста, обратите на это внимание.

• Не используйте машину вблизи горючих жидкостей и газов

• Допускайте к работе с машиной только специально обученных людей. Не позволяйте людям кроме тех, кто этому достаточно обучен, управлять машиной

• Эта машина соответствует всем регламентам техники безопасности. Обращаем ваше внимание, что ремонт должен быть выполнен только специалистом в авторизованном сервисном центе, в противном случае возможно возникновение несчастных случаев

• Используйте машину только по прямому назначению

• Для вашей безопасности используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Изготовитель не несет ответственности за  повреждение или травмы, возникшие из-за использования неоригинальных запасных частей

Основные меры предосторожности

- Установите машину так, чтобы она была заземлена. Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы, полученные в связи с отсутствием заземления.

- Электрический кабель должен быть правильно закреплен, чтобы на него не могли наступить или что-нибудь поставить. Проверьте кабель, особенно в местах соединений. Проследите за тем, чтобы кабель не скручивался и не заламывался

- Если кабель поврежден, выключите главный переключатель, не позволяйте машине работать с поврежденным кабелем. Замена кабеля должна быть произведена только квалифицированными специалистами

- Пользователь не должен оставлять включенную машину без присмотра

- После глажки поместите утюг на железную подставку

- Не работайте на машине при температуре выше 120°C длительное время, т.к. чехол для стола может быть поврежден

- Перед началом обслуживания отключите главный переключатель

- Не прикасайтесь к горячим местам, если покрытия сняты для обслуживания машины. При этом прибор должен быть отключен от сети

- Не отключайте машину от заземления

- Не начинайте работу, пока не закрепите покрытие (чехлы) на гладильной поверхности прибора

- Шум, производимый данной машиной во время работы, находится в рамках приемлемого уровня. Вибрация и радиационные волны отсутствуют

- Машина может работать в закрытом помещении

- Машина может работать при температуре от +5 до +40°C

В случае, если потребитель не будет следовать данной инструкции, производитель не несет ответственности за возможные поломки оборудования и травмы.

Установка оборудования

Подготовьте рядом с гладильным столом розетку с заземлением на напряжение 220-230 В / 50 Гц с автоматическим предохранителем 16А. Вставьте вилку (1) в розетку.

Доверьте подготовку электрических соединений машины профессиональному электрику. Соединение кабеля должно быть таким, как написано в инструкции по установке. Машина может пострадать из-за скачков напряжения в электрической сети, такие ситуации гарантией не предусмотрены. Вы можете избежать перепадов напряжения, используя автоматический стабилизатор напряжения.

Использование оборудования

Использование стола

Включите главный выключатель (2).

Поверните термостат (4). Настройте рабочую температуру при помощи термостата для нагрева стола и не превышайте 120°C. Не забывайте, что при долгой работе при температуре выше 120°C, чехол для стола может быть поврежден.

Для включения режима вакуумной вытяжки нажмите педаль вакуумной вытяжки (5). Вытяжка работает, пока педаль нажата.

Не используйте вакуум непрерывно!

Длительное использование вакуумной вытяжки приводит к тому, что гладильная поверхность чрезмерно охлаждается и становится влажной, при этом вакуумный мотор может перегреться, а внутри гладильной поверхности может образовываться конденсат.

Использование поворотного рукава.

1. Поверните рукав (7) в сторону рабочей поверхности стола

2. Потяните рычаг (1) по направлению к себе для включения вакуумной вытяжки

3. Для использования вакуумной вытяжки просто нажмите на педаль вакуума (5)

4. Для модели GP-03KI включите кнопку подогрева рукава (8), если вы хотите нагреть рукав

Инструкция по обслуживанию

Перед ремонтом и/или обслуживанием машины выключите главный выключатель (2).

Если вы снимаете защитные части во время обслуживания устройства, вы должны соблюдать меры предосторожности и не  прикасаться к горячим поверхностям. Прибор должен быть отключен от электрической сети!

• При завершении работы выключите главный выключатель (2).

• При необходимости вы можете заменить чехол гладильного стола и рукава. Для приобретения сменных чехлов обращайтесь к официальному представителю или региональному дилеру

Решение проблем

| Проблема | Причина | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Рабочая поверхность не нагревается | - термостат (4) выключен - вышел из строя нагревательный элемент поверхности стола - вышел из строя термостат (4) | - проверьте регулировку термостата - обратитесь в сервисную службу |
| Рабочая поверхность нагревается слишком сильно | - вышел из строя термостат (4) - термостат (4) может быть поставлен на слишком высокую температуру | - обратитесь в сервисную службу - проверьте регулировку термостата |
| Вакуумная вытяжка не работает | - вышла из строя педаль включения вакуумной вытяжки - сломан главный выключатель (2) - мотор может быть установлен в неправильном направлении вращения | - обратитесь в сервисную службу - обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы проверить подключение |
| Мотор работает слишком громко | - мотор может быть сломан - мотор может быть установлен в неправильном направлении вращения | - обратитесь в сервисную службу - обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы проверить подключение |

# Text boxes

Дорогой покупатель!

Если вы хотите наиболее эффективно использовать данный продукт, пожалуйста, полностью прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и сохраните ее для дальнейшего использования